## Slide 1: Madrenaturatm
For beta tester

## Slide 2: Introduzione
Grazie per aver scelto Madrenatura, il sistema di controllo per terrari e serre made in Italy.
Grazie a Madrenatura potrai automatizzare il tuo terrario o serra senza bisogno di cambiare i tuoi dispositivi.
Madrenatura è in grado di gestire temperatura, umidità e illuminazione del tuo ambiente in maniera completamente automatica.
Non perdere tempo e installa Madrenatura.

## Slide 3: Vi presentiamo Madrenatura
display
led riscaldamento
led raffreddamento
led umidità
led illuminazione
pulsanti di navigazione menu
220V
Alimentazione con trasformatore
Alimentazione con USB
riscaldamento
raffreddamento
luci
umidità

## Slide 4: Menu standby
Il menu standby riepiloga lo stato del sistema. La prima riga del menu indica data e ora corrente.
La seconda riga indica la temperatura ( T ) in gradi centigradi e la percentuale di umidità nell’aria ( U ).
Le ultime quattro lettere indicano lo stato dei dispositivi connessi a madrenatura. Di default I dispositivi sono connessi in modalità automatica. I dispositivi possono essere impostati con le modalità:
A: automatica
1: sempre acceso
0: sempre spento
16/05/2014 20:20
T: 26 U: 68 AAAA

## Slide 5: Cambiare modalità
Per passare a una modalità di funzionamento diversa premere il pulsante di navigazione corrispondente al dispositivo collegato.
In questo caso abbiamo spento il dispositivo di riscaldamento, lasciato in modalità automatica quello di raffreddamento e l’umidificatore, mentre le luci sono costantemente accese.
16/05/2014 20:20
T: 26 U: 68 0AA1
riscaldamento
raffreddamento
luci
umidità

## Slide 6: Menu principale
Per programmare Madrenatura bisogna utilizzare il menu principale
16/05/2014 20:20
T: 26 U: 68 0AA1
riscaldamento
raffreddamento
luci
umidità